## Slide 1
领域知识学习 · 01 Android显示整体架构
01 / 15
显示栈五层模型与一帧生命周期
五层流水线（自上而下）
App 绘制层 · 各App进程 · 生成帧内容写入GraphicBuffer
窗口/显示策略层 · system_server · WMS窗口管理 + DMS显示策略
合成服务层 · surfaceflinger进程 · 收集buffer按VSYNC合成最终帧
图形HAL层 · vendor进程 · composer3硬件合成 + Gralloc内存分配
内核/硬件层 · DRM/KMS驱动 · Display Controller(DPU) + GPU
一帧生命周期 · 五个关键节点
1
Choreographer：App等待SF分发的VSYNC-app信号，每帧只执行一次绘制
2
BLAST原子提交：buffer与窗口属性打包进同一Transaction，避免内容与几何不同步
3
commit / composite：SF主循环两阶段，commit产出不可变快照，composite只读快照执行合成
4
validate / present：先validate让HWC分配DEVICE/CLIENT，再present送显；DEVICE优于CLIENT
5
Fence闭环：全链路无CPU等待，acquire/release/present三种fence传递完成时机
核心要点：内容(buffer)与元数据(窗口属性)走两条路——buffer经BLAST直达SF不经过system_server；窗口策略由WMS/DMS管理以Transaction下发。SF是策略与机制的汇合点，唯一与硬件交互的合成服务。
Notes: 【重要台词】 这一页建立显示栈的全局认知。五层模型从上到下是App、策略、合成、HAL、硬件。重点强调两个设计要点：一是buffer和元数据分离，system_server不碰像素；二是SF是整个链路的汇合点。一帧生命周期的五个节点是后续各章的索引，讲到对应模块时可以回指。

## Slide 2
领域知识学习 · 01 Android显示整体架构
02 / 15
进程与线程模型 · BLAST生产端架构
四类进程与SF内部线程分工
App进程
UI Thread录制 + RenderThread GPU渲染
system_server
WMS窗口管理 + DMS显示策略
surfaceflinger
独立native进程，合成服务核心
vendor HAL进程
composer3 + Gralloc分配器
SF进程内关键线程
主线程：唯一帧驱动线程，Scheduler/MessageQueue驱动，commit/composite串行执行，SCHED_FIFO实时优先级
Binder线程池(4)：处理ISurfaceComposer等入站IPC
EventThread×2：app与appSf两条VSYNC分发线程，相位错开实现流水线
RenderEngine线程：GPU离屏合成(client合成回退)
HwcAsyncWorker：validate/present异步执行，与主线程并行
BLAST生产端架构（Android 16标准形态）
App进程内：BLASTBufferQueue 持有 BufferQueue(生产+消费同在App)
buffer + 几何属性(位置/透明度/裁剪) 打包进同一 Transaction
SurfaceFlinger 收到 Transaction，SF端不再有每Layer的BufferQueue
相比旧架构的三个核心变化
队列位于App进程内：SF端不再有每个Layer一条buffer队列线程
buffer与几何原子化：resize时新尺寸buffer与新crop/position同帧生效，避免闪黑/拉伸
归还路径提速(A16新增)：BufferReleaseChannel用单向socket把release fence从SF推回App，替代Binder回调
Notes: 【重要台词】 这一页讲清楚谁在什么进程里干活。左边是四类进程的分工和SF内部的线程模型，重点是主线程是唯一帧驱动线程，所有commit/composite都串行执行。右边是BLAST架构，这是Android 16生产端的标准形态，核心是buffer和窗口属性原子提交，以及A16新增的BufferReleaseChannel加速buffer归还。

## Slide 3
领域知识学习 · 01 Android显示整体架构
03 / 15
Gralloc图形内存子系统 · Fence同步机制
Gralloc：allocate 与 map 分离
分配 Allocator
开销大、频率低
Binder IPC → vendor进程
映射 Mapper
开销小、频率高
stable-c 进程内直调
Android 16 = Gralloc5（AIDL V2 + AIMapper v5）
IAllocator AIDL V2：allocate2结构化描述符，getIMapperLibrarySuffix发现mapper库
AIMapper v5 (stable-c)：dlopen mapper.<suffix>.so，import/lock/unlock全是普通函数调用，零IPC
相比Gralloc4(HIDL每次lock都是Binder往返)，mapper路径是主要性能改进
DEVICE合成路径下零像素拷贝：App GPU写入的dmabuf物理内存，就是DPU扫描输出读取的同一块内存。期间只有句柄传递(native_handle的dmabuf fd经Binder dup)与映射建立，Gralloc分配只在buffer生命周期开始时发生一次。
Fence：全链路无CPU等待的同步原语
acquire fence · 生产者GPU/解码器创建 · 内容写入完成的时刻
release fence · 消费者HWC/RenderEngine返回 · 消费端不再读取该buffer的时刻
present fence · HAL显示驱动创建 · 该帧实际显示到屏幕的时刻
设计要点
传递buffer所有权时总是同时传递一个fence，任何环节都不需要CPU阻塞等待
等待被推迟到真正读写内存的一方：GPU驱动、显示硬件、或CPU lock
SF侧只对acquire fence做非阻塞状态查询，决定本帧是否采用该buffer
present fence时间戳用于VSyncPredictor校准模型 + FrameTimeline记录实际上屏时刻
Notes: 【重要台词】 这一页讲两个底层基础设施。左边Gralloc是图形内存分配和映射的核心，A16的Gralloc5最大改进是mapper从HIDL Binder变成stable-c进程内直调，lock/unlock零IPC。右边Fence是全链路同步的核心，三种fence(acquire/release/present)分别对应内容写入完成、消费完成、实际显示三个时刻，设计目标是全链路无CPU等待。

## Slide 4
领域知识学习 · 02 Android13-16显示模块差异
04 / 15
总体演进主线：三层同时演进，非单点API增量
DisplayManager / DMS
A13：集中式大类管理
显示设备/亮度/mode全在DMS
A16：策略化 + 多屏化 + 可观测化
亮度/mode/拓扑/HDR拆成独立模块
SurfaceFlinger
A13：mutable Layer对象树驱动
主循环遍历Layer树合成
A16：快照化前端 + 多显示目标帧驱动
FrontEnd生成不可变LayerSnapshot
commit/composite按pacesetter+FrameTargets
HWC / HAL Graphics
A13：HIDL Composer 2.x + AIDL早期
新能力少，HIDL仍是主路径
A16：AIDL Composer3 V1-V4成主线
VRR/HDR/LUT/Overlay/layer brightness
Stable-C Mapper + Allocator V2
端到端主线：三层协同形成完整闭环
上层策略表达
DMS vote / topology / HDR policy
中层快照化合成
SF FrontEnd快照 + 按frame target合成
底层协议能力扩展
HWC AIDL接收present timing/HDR/LUT
关键认知：A13到A16的变化不是零散API增加，而是架构范式的系统性迁移。DMS从"集中管理"变成"策略协调器"，SF从"对象树遍历"变成"数据流快照"，HWC从"HIDL逐属性调用"变成"AIDL批量命令+丰富协议能力"。三层变化相互呼应：上层能表达更细粒度策略，中层能按不同显示目标帧独立调度，底层能接收更丰富的每帧时序与色彩信息。
Notes: 【重要台词】 这一页是第二部分的总览，建立A13到A16演进的全局认知。三个模块的变化用对比卡片呈现，核心是从旧范式到新范式的迁移。底部的端到端主线图强调三层协同，不是孤立变化。最后用一段话总结关键认知：这是架构范式的系统性迁移，不是零散API增加。

## Slide 5
领域知识学习 · 02 Android13-16显示模块差异
05 / 15
DisplayManager：从集中式大类到策略化子系统
架构对比
Android 13
DisplayManagerService 大类
+ DisplayPowerController
+ DisplayModeDirector
业务逻辑集中在少数类
Android 16
DMS = 协调入口
brightness/ mode/ state/
layout/ feature/ plugin/
topology/ notifications
按职责拆成独立子包
亮度链路：Strategy 与 Clamper 分离
Strategy(亮度来源)：自动亮度 / 手动 / temporary override / doze / boost / fallback
Clamper/Modifier(限制修正)：HDR / thermal / low power / minimum mode / 外部限制
DisplayPowerController → HWC 亮度命令(与画面同帧生效)
A16 新增/强化的关键能力
多屏拓扑(DisplayTopologyCoordinator/Store)：记录多屏相对位置关系，持久化到XML，下发给Input做坐标映射。面向桌面模式/外接屏
外接显示策略(ExternalDisplayPolicy)：管理是否允许启用、镜像/扩展、USB线缆错误提示、连接统计
HDR conversion policy：HDR输出转换从隐式底层行为提升为framework可控策略，passthrough/system conversion/force output type
细粒度display listener：refresh rate/state/brightness/connection/HDR-SDR ratio可单独订阅，避免高频刷新率变更导致无关回调
刷新率决策：两级职责分离
DMS mode/ (策略层)
vote类型化：SizeVote/SupportedModesVote…
输出允许范围(min/max)
SF RefreshRateSelector (机制层)
结合LayerHistory逐层帧率
在范围内做最终选择
SyntheticModeManager支持渲染60Hz/显示120Hz的解耦模式(VRR基础)。功能开关全面切换到aconfig flag(surfaceflinger_flags_new.aconfig / display_flags.aconfig)。
Notes: 【重要台词】 这一页聚焦DMS的变化。左边是架构对比和亮度链路，核心是从集中式大类拆成策略化子系统，亮度用Strategy+Clamper两阶段分离。右边是A16新增的四个关键能力(多屏拓扑、外接显示策略、HDR conversion、细粒度listener)和刷新率两级决策(DMS策略输出范围，SF机制做最终选择)。

## Slide 6
领域知识学习 · 02 Android13-16显示模块差异
06 / 15
SurfaceFlinger 与 HWC/HAL：快照化合成与 AIDL 协议扩展
SurfaceFlinger 三大架构变化
① FrontEnd 数据驱动前端
A13：Layer类自身持有绘制状态，遍历Layer树
A16：RequestedLayerState → LayerLifecycleManager → LayerSnapshotBuilder → 不可变LayerSnapshot，合成端只读快照
② 主循环 commit/composite 分离 + 多显示目标帧
A13：单时间点驱动，遍历mutable Layer
A16：commit(pacesetter, FrameTargets)产出快照；composite(pacesetter, FrameTargeters)只读快照合成；多屏不再绑定同一节奏
③ PowerAdvisor 独立工作负载模型
A13：位于DisplayHardware下，HWC/power hint辅助
A16：提升为顶层PowerAdvisor/，围绕frame workload、hint session、layer map、实际工作时长组织，向ADPF上报
传统Layer子类职责迁移：A13用BufferStateLayer/BufferQueueLayer/EffectLayer等子类承载状态；A16删除/迁移顶层子类，职责转移到FrontEnd、LayerFE和Snapshot。旧版hook在Layer子类的补丁迁移到A16时需找FrontEnd对应切点。
HWC / HAL Graphics 变化
AIDL Composer3 版本演进(V1→V4)
V1(A13)：AIDL化；亮度进合成命令(DisplayBrightness/LayerBrightness)，HDR/SDR混合调光
V2(A14)：OverlayProperties(overlay支持的format/dataspace组合)；getDisplayConfigurations带vrrConfig
V3(A15)：VRR正式化：onRefreshRateChangedDebug、notifyExpectedPresent、合成帧率与显示刷新率解耦
V4(A16)：DisplayLuts/Luts(3D LUT色彩变换下沉到显示硬件)、picture profile(画质处理器配额)等
命令模型与协议能力
批量命令队列：SF不逐属性调用HAL，一帧的DisplayCommand(内含LayerCommand[])经共享内存FMQ一次executeCommands提交
Layer生命周期批处理(V3+)：图层创建/销毁并入批量命令，省去逐层IPC
validate/present两阶段：先validate让HWC分配DEVICE/CLIENT，再present送显；presentOrValidate可跳过往返
Gralloc5 = IAllocator AIDL V2 + AIMapper v5(stable-c)
Allocator V2：allocate2结构化描述符 + getIMapperLibrarySuffix发现mapper库
AIMapper v5：dlopen vendor动态库，import/lock/unlock进程内直调零IPC，取代Gralloc4的HIDL Binder往返
Notes: 【重要台词】 这一页讲SF和HWC/HAL的变化。左边SF三大变化：FrontEnd数据驱动前端(从Layer树遍历到不可变快照)、主循环commit/composite分离带pacesetter+FrameTargets(多屏独立调度)、PowerAdvisor独立工作负载模型。右边HWC变化：AIDL Composer3从V1到V4的版本演进(每代对应一个Android大版本)、批量命令队列、validate/present两阶段，以及Gralloc5的stable-c mapper零IPC改进。

## Slide 7
领域知识学习 · 03 SurfaceFlinger16架构原理
07 / 15
SF定位与顶层模块划分：策略与机制的汇合点
核心定位：独立native进程，由init启动。是显示链路中唯一同时对接上层窗口策略(App/WMS Transaction)与底层硬件合成(HWC/DRM)的服务——策略与机制的汇合点。
顶层模块划分（按职责分层）
入口与协调层
SurfaceFlinger(主类)
MessageQueue(事件循环)
ICompositor(帧驱动接口)
前端与调度层
FrontEnd(快照化前端)
Scheduler(VSYNC/刷新率)
EventThread×2(分发)
合成引擎层
CompositionEngine(合成决策)
RenderEngine(GPU离屏合成)
Output(显示输出抽象)
硬件与功耗层
HwcComposer(HWC封装)
ComposerHal(HAL适配)
PowerAdvisor(功耗提示)
进程与线程模型
独立native进程：/system/bin/surfaceflinger，init启动，不依赖system_server存活
主线程：唯一帧驱动，SCHED_FIFO实时优先级，MessageQueue驱动commit/composite串行执行
Binder线程池(4)：处理ISurfaceComposer/ISurfaceComposerClient等入站IPC
EventThread×2：app与appSf两条VSYNC分发线程，相位错开实现App绘制与SF合成流水线
RenderEngine线程 + HwcAsyncWorker：GPU合成与HWC validate/present异步并行
关键设计原则
读写分离：FrontEnd commit阶段写快照，composite阶段只读快照合成，消除合成期间的状态竞争
硬件优先：优先让HWC做DEVICE硬件overlay合成，仅在HWC能力不足时回退RenderEngine GPU合成(CLIENT)
无锁数据结构：LayerSnapshot不可变，composite端无需加锁即可遍历，主线程无阻塞等待
多显示独立调度：pacesetter + FrameTargets机制，内屏/外屏可按不同节奏独立合成，不再全局绑定同一VSYNC
Notes: 【重要台词】 这一页建立SF16的全局架构认知。顶部一句话定位：SF是策略与机制的汇合点。中间用四个卡片展示顶层模块划分：入口协调层、前端调度层、合成引擎层、硬件功耗层。底部左右分栏讲进程线程模型和关键设计原则。重点强调读写分离(快照不可变)和多显示独立调度(pacesetter+FrameTargets)这两个A16的核心架构特征。

## Slide 8
领域知识学习 · 03 SurfaceFlinger16架构原理
08 / 15
主循环 ICompositor 四步与 FrontEnd 五阶段流水线
ICompositor 帧驱动四步（主线程串行执行）
① initFrame
初始化帧状态
确定pacesetter与FrameTargets
② commit
应用Transaction
FrontEnd生成不可变LayerSnapshot
③ composite
只读快照合成
HWC validate/present 或 RenderEngine
④ finalizeFrame
收尾与统计
FrameTimeline记录 + 功耗提示
FrontEnd commit 五阶段流水线
① handleTransactionMessages — 消费Transaction队列，更新RequestedLayerState
② updateLayerSnapshots — LayerLifecycleManager增删Layer，构建不可变LayerSnapshot
③ updateLayerGeometry — 计算每个Layer的几何变换(位置/裁剪/矩阵)，写入快照
④ updateLayerComposition — 为每个Layer标记候选合成类型(DEVICE/CLIENT/SOLID_COLOR)
⑤ updateLayerPerfHint — 收集Layer性能提示，更新LayerHistory供刷新率选择使用
composite 阶段：合成决策与执行
CompositionEngine 决策：遍历Output下的LayerSnapshot，结合HWC能力(overlay数量/格式/变换支持)，为每个Layer决定DEVICE或CLIENT合成
HWC validate：将Layer列表提交HWC，HWC返回每个Layer实际可处理的类型(DEVICE/CLIENT)。若HWC拒绝某些Layer，SF将其降级为CLIENT
CLIENT 合成：需要GPU合成的Layer交由RenderEngine线程离屏渲染到一个buffer，该buffer再作为一个CLIENT Layer交给HWC
HWC present：所有Layer(含CLIENT合成结果)经HWC present送显。HWC内部通过DRM Atomic Commit一次性提交所有plane配置
异步优化：HwcAsyncWorker可将validate/present异步化，与主线程后续工作并行，减少主线程阻塞
关键：commit写快照，composite只读快照——两阶段分离消除合成期间状态竞争
Notes: 【重要台词】 这一页深入SF的主循环机制。顶部ICompositor四步流程图是理解SF运行的核心：initFrame确定调度目标，commit由FrontEnd生成快照，composite只读快照执行合成，finalizeFrame收尾统计。左边FrontEnd commit五阶段流水线展示了从Transaction到不可变快照的完整转换过程。右边composite阶段讲合成决策与执行：CompositionEngine决策、HWC validate/present、CLIENT回退RenderEngine。底部强调commit/composite读写分离是A16的核心设计。

## Slide 9
领域知识学习 · 03 SurfaceFlinger16架构原理
09 / 15
Scheduler 刷新率选择与 CompositionEngine 合成策略
Scheduler：刷新率决策与 VSYNC 分发
VSyncPredictor：基于硬件VSYNC历史时间戳预测下一次VSYNC，校准模型减少漂移
EventThread×2：app与appSf两条分发线程，相位错开实现App绘制与SF合成流水线并行
LayerHistory：记录每个Layer近期实际渲染帧率(滑动平均)，供刷新率决策参考
RefreshRateSelector：在DMS输出的允许范围内，结合LayerHistory选择最优刷新率
刷新率选择两级决策链
DMS 策略层
输出允许范围(min/max)
vote类型化：Size/Modes/Peak
SF 机制层
RefreshRateSelector
结合LayerHistory选最优
SyntheticModeManager支持渲染60Hz/显示120Hz解耦(VRR基础)，合成帧率与显示刷新率可独立
CompositionEngine：DEVICE 优先，CLIENT 回退
DEVICE 合成
HWC硬件overlay
零GPU开销，低功耗
CLIENT 合成
RenderEngine GPU离屏
回退路径，有GPU开销
合成决策流程
① 候选标记：FrontEnd commit阶段为每个Layer标记候选合成类型(DEVICE/CLIENT/SOLID_COLOR/CURSOR)
② HWC validate：将Layer列表提交HWC，HWC根据硬件能力(overlay数量/格式/变换/带宽)返回每个Layer实际可处理类型
③ 降级处理：HWC拒绝的Layer降级为CLIENT，交由RenderEngine线程GPU离屏合成到一个buffer
④ HWC present：所有Layer(含CLIENT合成结果buffer)经HWC present送显，内部通过DRM Atomic Commit一次性提交
⑤ 优化手段：presentOrValidate跳过往返(场景未变时直接present)；HwcAsyncWorker将validate/present异步化与主线程并行
核心原则：硬件优先——尽可能让HWC做DEVICE overlay合成以省GPU功耗，仅在硬件能力不足时回退CLIENT
Notes: 【重要台词】 这一页讲SF的两个关键子系统。左边Scheduler负责刷新率决策和VSYNC分发，四个核心组件：VSyncPredictor预测、EventThread双线程分发、LayerHistory记录帧率、RefreshRateSelector做最终选择。强调DMS策略层和SF机制层的两级决策。右边CompositionEngine负责合成策略，核心是DEVICE优先、CLIENT回退，五步决策流程从候选标记到HWC present，最后强调硬件优先的核心原则。

## Slide 10
领域知识学习 · 04 GPU驱动代码梳理
10 / 15
kbase 整体架构与 JM / CSF 双后端模型
定位：kbase 是 ARM Mali GPU 的内核空间驱动，对接用户空间 Mali 用户驱动(libGLES/libOpenCL)，负责GPU设备管理、内存分配映射、MMU地址空间、作业提交与中断处理。
五层架构模型（自顶向下）
① 文件操作层(fops)：用户空间系统调用入口，ioctl分发
② 上下文管理层：kbase_context，每进程一个GPU上下文，隔离资源
③ 地址空间管理层：kbase_as，GPU MMU地址空间，页表管理
④ 内存管理层：kbase_mem_allocator，页池/分配/映射/unmap
⑤ 作业调度层：JM 或 CSF 后端，统一 frontend 接口抽象
关键数据结构：kbase_device(全局GPU设备) → kbase_context(进程上下文) → kbase_as(地址空间) → kbase_mem_allocator(内存分配器)。kbase_device是单例，其余按进程创建。
双后端：JM(传统) vs CSF(新一代)
JM 后端
(Job Manager)
传统架构(G57及更早)
GPU有多个job slot
内核按优先级提交job
中断驱动完成通知
内核参与调度决策
CSF 后端
(Command Stream Frontend)
新一代(G710+)
GPU内置固件管理command
内核提交command group
固件做内部调度
内核更薄，硬件更智能
统一 frontend 抽象层
上层代码(上下文/内存/MMU)通过统一frontend接口调用作业调度，不感知具体后端
编译时根据GPU型号选择JM或CSF后端实现，运行时不切换
CSF是趋势：将调度逻辑下沉到GPU固件，减少内核参与，降低CPU开销，支持更复杂的调度策略
Notes: 【重要台词】 这一页建立Mali GPU内核驱动kbase的全局认知。顶部一句话定位。左边五层架构模型从用户空间入口到硬件作业调度，每层对应一个核心数据结构。右边双后端对比：JM是传统架构内核参与调度，CSF是新一代(G710+)将调度下沉到GPU固件。底部强调统一frontend抽象层让上层代码不感知后端差异，CSF是架构演进趋势。

## Slide 11
领域知识学习 · 04 GPU驱动代码梳理
11 / 15
设备/上下文生命周期与内存管理
kbase_device 初始化流程（驱动加载）
① platform_driver probe → 检测GPU硬件型号/版本
② 电源管理初始化 → 时钟/电压/电源域配置
③ 中断注册 → GPU中断/JM完成中断/CSF中断
④ 内存分配器初始化 → 页池预分配 / DMA配置
⑤ 作业调度后端初始化 → JM slot 或 CSF firmware
kbase_context 生命周期（每进程）
open：用户空间打开/dev/mali设备文件，创建kbase_context
关联资源：分配kbase_as(GPU MMU地址空间)、内存分配器实例、作业提交队列
运行期：ioctl处理内存分配/映射、作业提交、同步对象(fence/dma-buf)
close：进程退出或关闭文件，回收所有GPU资源(内存unmap、地址空间释放、未完成job清理)
内存管理：三地址空间与页池
三地址空间模型
CPU虚拟地址 ↔ 物理地址 ↔ GPU虚拟地址(GPU VA)
同一块物理内存可同时映射到CPU和GPU，通过MMU隔离
页池(Page Pool)
预分配物理页缓存池，避免频繁alloc/free的开销
大页(2MB/1GB)优先，减少TLB miss和页表层级
内存分配与映射流程
① 分配：用户ioctl → kbase_mem_alloc → 从页池取物理页
② CPU映射：remap_pfn_range建立CPU虚拟地址映射(可选，按需mmap)
③ GPU映射：在kbase_as页表中建立GPU VA → 物理页映射，刷新GPU TLB
④ 返回：将GPU VA返回用户空间，作为GPU作业的指针参数
映射属性：普通缓存(CPU读写) / 不可缓存(硬件一致性) / 安全映射(TEE/可信执行环境)
零拷贝共享：通过dma-buf与其他驱动(显示/视频编解码)共享物理内存，无需CPU拷贝
Notes: 【重要台词】 这一页讲GPU驱动的生命周期和内存管理。左边上半部分是kbase_device的五步初始化流程(从probe到作业后端初始化)，下半部分是kbase_context的生命周期(open/关联资源/运行期/close)。右边是内存管理核心：三地址空间模型(CPU VA/物理/GPU VA)、页池预分配优化、四步分配映射流程，以及映射属性和dma-buf零拷贝共享。

## Slide 12
领域知识学习 · 04 GPU驱动代码梳理
12 / 15
GPU MMU 地址空间与作业提交路径
kbase_as：GPU MMU 地址空间
每进程独立地址空间
kbase_context 关联一个 kbase_as，GPU VA 空间完全隔离
通过 ASID(Address Space ID) 在硬件层面区分不同进程
多级页表结构（类似 CPU MMU）
PGD(Page Global Dir)：顶级页目录，每个地址空间一份，基址写入GPU MMU寄存器
PMD/PTE：中间/末级页表，支持大页(2MB/1GB)减少页表层级和TLB miss
映射操作：kbase_as_update()建立/修改映射，操作页表后需刷新GPU TLB使变更生效
缺页处理：GPU访问未映射地址触发MMU fault中断，驱动诊断并上报用户空间
TLB 管理策略：地址空间切换时全局TLB flush(按ASID)；单页映射变更时局部TLB invalidate
安全隔离：安全世界(TEE)与普通世界使用独立ASID，GPU硬件保证不可越权访问
与显示系统的关联：GPU渲染的GraphicBuffer通过dma-buf导出
SF/HWC导入同一物理内存，GPU VA → 物理 → DPU读地址，零拷贝
acquire fence确保GPU写入完成后DPU才开始读取
作业提交路径：JM vs CSF
JM 后端（传统）
用户空间构建 job descriptor(含shader指针/参数/依赖)
ioctl → kbase_jd(Job Dispatch)按优先级排队
排入对应 job slot(fragment/vertex/compute分类)
写入GPU寄存器启动硬件执行
中断通知job完成/错误，驱动处理后通知用户空间
内核直接参与调度决策(优先级/依赖/抢占)
CSF 后端（新一代 G710+）
用户空间构建 command stream(更丰富的指令序列)
ioctl → kbase_csf提交 command group
写入CSF硬件队列，GPU固件接管内部调度
固件管理优先级/依赖/上下文切换，内核更薄
完成通过 中断或轮询通知，支持更复杂的调度策略
趋势：调度逻辑下沉硬件，降低CPU开销，提升GPU利用率
同步机制：作业间依赖通过 fence(dma-buf fence) 表达
前序job完成signal fence，后续job wait fence后才开始执行
Notes: 【重要台词】 这一页讲GPU驱动的MMU和作业提交。左边kbase_as是GPU MMU地址空间，每进程独立，通过ASID硬件隔离，多级页表支持大页，TLB管理按ASID全局或局部刷新。特别强调了与显示系统的关联：GPU渲染的buffer通过dma-buf零拷贝共享给DPU，acquire fence保证读写顺序。右边作业提交路径对比JM和CSF：JM内核直接调度写入slot，CSF提交command group由GPU固件调度，CSF是架构演进趋势。底部是fence同步机制。

## Slide 13
领域知识学习 · 05 HWC
13 / 15
HWC 定位与分层架构：硬件合成的抽象层
核心定位：HWC(Hardware Composer)是显示合成的硬件抽象层，负责将多个Layer(窗口/图层)通过显示控制器(DPU)的硬件overlay能力合成到显示输出。核心价值是硬件overlay零GPU开销、低功耗，仅在硬件能力不足时回退GPU合成。
五层分层架构（自顶向下）
① SurfaceFlinger(framework) — 合成策略与调度，提交Layer列表
② HWC HAL(AIDL Composer3) — 标准接口，validate/present/executeCommands
③ HWC实现(vendor) — 如DrmHwc，将HAL命令翻译为DRM操作
④ DRM/KMS(内核驱动) — Atomic Commit提交plane配置，管理显示控制器
⑤ Display Controller(DPU) — 硬件overlay引擎，扫描输出到面板
关键设计：SF不直接操作硬件，通过HWC HAL解耦
vendor可替换HWC实现(DrmHwc/其他)，framework无需修改
AIDL Composer3是标准协议，V1→V4持续扩展能力
进程视角与合成类型
SF 进程
(system分区)
合成策略/调度
CLIENT回退GPU合成
HWC 进程
(vendor分区)
硬件合成执行
DRM Atomic Commit
AIDL Binder 跨进程通信
SF通过AIDL调用HWC的validate/present/executeCommands
批量命令经共享内存FMQ传递，减少Binder拷贝开销
HWC异步回调通知SF事件(热插拔/VSYNC/错误)
DEVICE 合成
硬件overlay
零GPU开销
低功耗，优先
CLIENT 合成
RenderEngine GPU
有GPU开销
回退路径
Notes: 【重要台词】 这一页建立HWC的全局认知。顶部一句话定位：HWC是硬件合成的抽象层，核心价值是硬件overlay零GPU开销。左边五层分层架构从SF到DPU，强调SF不直接操作硬件，通过HWC HAL解耦，vendor可替换实现。右边进程视角展示SF(system)和HWC(vendor)通过AIDL Binder跨进程通信，批量命令经FMQ共享内存。底部对比DEVICE(硬件overlay优先)和CLIENT(GPU回退)两种合成类型。

## Slide 14
领域知识学习 · 05 HWC
14 / 15
HWC 核心模块划分（以 DrmHwc 实现为例）
七大核心模块（按职责分层）
DrmHwc（主入口）
实现AIDL Composer3接口
validate/present/executeCommands
协调各模块完成合成
ResourceManager（资源管理）
DRM资源：connector/encoder
crtc/plane的分配与复用
硬件能力查询(overlay数量/格式)
HwcDisplay（显示实例）
每个物理显示一个实例
管理该显示的合成状态
mode配置/亮度/色彩
Backend（合成后端）
DrmAtomicBackend
负责DRM Atomic Commit
不可分割原子提交plane配置
HwcLayer（图层实例）
每个Layer一个实例
管理合成类型(DEVICE/CLIENT)
buffer/几何/变换属性
VsyncManager（VSYNC管理）
从DRM接收硬件VSYNC
回调SF EventThread
支持软件VSYNC回退
热插拔管理：监听DRM uevent热插拔事件 → 检测connector连接/断开 → 创建/销毁HwcDisplay实例 → 通过AIDL回调通知SF显示设备变化
模块协作关系
入口层：DrmHwc接收SF的AIDL调用(validate/present)，是整个HWC的协调中心
显示层：HwcDisplay管理单个显示的合成状态，包含该显示的所有HwcLayer列表，关联Backend执行实际提交
资源层：ResourceManager全局管理DRM硬件资源(plane/crtc)，在validate阶段为各HwcDisplay分配硬件overlay plane
事件层：VsyncManager和热插拔管理通过AIDL回调主动通知SF，是HWC→SF的反向通信通道
Notes: 【重要台词】 这一页讲HWC的内部模块划分，以DrmHwc(基于DRM/KMS的开源HWC实现)为例。七大核心模块用卡片展示：DrmHwc主入口、ResourceManager资源管理、HwcDisplay显示实例、Backend合成后端、HwcLayer图层实例、VsyncManager VSYNC管理，以及热插拔管理。底部用四层协作关系总结：入口层(DrmHwc)、显示层(HwcDisplay+HwcLayer)、资源层(ResourceManager)、事件层(Vsync+热插拔)，让领导理解各模块如何协同工作。

## Slide 15
领域知识学习 · 05 HWC
15 / 15
单帧合成流程：Validate → Accept → Present
① Validate（验证）
SF提交Layer列表 → HWC
HWC评估每个Layer是否可用
硬件overlay(格式/变换/带宽)
返回每Layer类型：DEVICE/CLIENT
② Accept（接受）
SF接受validate结果
CLIENT Layer → RenderEngine
GPU离屏合成到一个buffer
该buffer作为CLIENT Layer交HWC
③ Present（送显）
SF提交最终Layer列表 → HWC
HWC → DRM Atomic Commit
DPU硬件overlay合成
扫描输出到面板
DRM Atomic Commit（原子提交）
不可分割原子操作：所有plane/framebuffer/crtc/connector配置同时生效，避免中间态撕裂
测试-提交两阶段：先TEST_ONLY测试配置是否可行(对应validate)，再正式COMMIT提交(对应present)
plane分配：每个DEVICE Layer分配一个硬件plane(primary/overlay/cursor)，绑定framebuffer和位置
fence同步：in-fence等待buffer内容写入完成，out-fence(present fence)标记实际显示时刻
性能优化与关键设计
presentOrValidate：场景未变化时跳过validate直接present，减少一次HWC往返，降低延迟
HwcAsyncWorker：validate/present异步化，与SF主线程并行，减少主线程阻塞时间
批量命令FMQ：一帧的DisplayCommand(含LayerCommand[])经共享内存快速消息队列传递，减少Binder拷贝
零拷贝路径：DEVICE合成下，App GPU写入的dmabuf物理内存直接被DPU扫描读取，全程无CPU拷贝
全链路总结：App GPU渲染buffer → BLAST提交SF → SF FrontEnd快照化 → CompositionEngine决策 → HWC validate分配DEVICE/CLIENT → CLIENT回退RenderEngine GPU合成 → HWC present → DRM Atomic Commit → DPU硬件overlay → 面板显示。全链路通过fence实现无CPU等待的异步流水线。
Notes: 【重要台词】 这是HWC部分的最后一页，也是整个领域知识学习的收尾。顶部三阶段流程图(Validate→Accept→Present)是HWC合成的核心流程，用箭头串联。左边讲DRM Atomic Commit的原子性和两阶段测试-提交机制，这是理解HWC如何与内核DRM交互的关键。右边讲四个性能优化手段(presentOrValidate、异步Worker、批量FMQ、零拷贝)。底部深蓝色总结框串联了从App渲染到面板显示的完整链路，呼应第一页的一帧生命周期，形成闭环。